## Slide 1
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
DIAGRAMA DE CONTACTOS - LADDER
También llamado Ladder. Lenguaje gráfico que expresa las relaciones entre las señales binarias que intervienen en el algoritmo como una sucesión de contactos en serie y en paralelo. La programación se efectúa desde un punto de vista mucho más cercano al montaje físico.
DIAGRAMA DE FUNCIONES - GDF
Plano de funciones, diagrama de puertas lógicas.
GRAFCET
Método para analizar, desarrollar y estructurar un programa.
Norma IEC 1131-3 de 1993  Estandariza lenguajes de programación utilizados en los autómatas.
María Eugenia Szwedowski & Diego Velázquez Innella

## Slide 2
KARNAUGHT

## Slide 3
MAPA DE KARNAUGHT
- Se toman los valores que no cambian para la fórmula, los que cambian se eliminan, en columna y en fila de títulos.
- Los ceros representan negativos y los uno positivos.
MODELO DE UBICACIÓN |  |  |  |  | 
 |  | CD |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
AB | 00 | 0 | 1 | 3 | 2
 | 01 | 4 | 5 | 7 | 6
 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14
 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10
 | i1 | i2 | i3 | i10 | q1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | i3 |  | i10 | 
 | 0 |  | i3'.i10' | i3'.i10 | i3.i10 | i3.i10'
 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10
i2 | i1'.i2' | 00 | 0 | 0 | 0 | 0
 | i1'.i2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 1
i1 | i1.i2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1
 | i1.i2' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
 | i3 . i10' . i2 |  |  |  |  | 
 | ( i1 ) . i2 . i3 |  |  |  |  | 
 | F = i3 . i10' . i2 + ( i1 ) . i2 . i3 |  |  |  |  | 
 | F = ( ( i1 ) + i10' ) . i2 . i3 |  |  |  |  | 

## Slide 4
REPASO DISTRIBUTIVA para KARNAUGHT
Cuando se da que en el mapa de karnaught tenemos dos o más conjuntos y queremos aplicarlo en la fórmula final y se repiten los números, entre ellos se sumarán pero en caso de que se repitan los valores podemos despejar éstos y aplicar una multiplicación al conjunto de repeticiones.
Ej:
Q1 = i1’ . I2’ . I3 . I4’ . I5 . I6’ +
i1’ . I2’ . I3 . I4 . I5 . I6’ +
i1’ . I2 . I3’ . I4 . I5 . I6’
Q1 = i1’ . I5 . I6’ . [ ( i2’ . I3 . i4’ ) +
( i2’ . I3 . i4 ) + ( i2 . I3’ . i4 ) ]

## Slide 5
NO IMPORTA
KARNAUGHT

## Slide 6
MAPA DE KARNAUGHT – CONDICIÓN NO IMPORTA
EJEMPLO CONDICIÓN NO IMPORTA – SE REPRESENTA CON UNA X Y SE TOMA EN CUENTA
LA X SE APLICA CUANDO NO PUEDEN DARSE DOS O + VARIABLES, ERROR DE LA MÁQUINA POSIBLEMENTE
MODELO DE UBICACIÓN |  |  |  |  | 
 |  | CD |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
AB | 00 | 0 | 1 | 3 | 2
 | 01 | 4 | 5 | 7 | 6
 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14
 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10
 | i1 | i2 | i3 | i10 | q1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | X
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | i3 |  | i10 | 
 | 0 |  | i3'.i10' | i3'.i10 | i3.i10 | i3.i10'
 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10
i2 | i1'.i2' | 00 | 0 | 0 | 0 | 0
 | i1'.i2 | 01 | 0 | 0 | X | 1
i1 | i1.i2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1
 | i1.i2' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
 | i3 + i2 |  |  |  |  | 
 | F = i3 + i2 |  |  |  |  | 
- Se toman los valores que no cambian para la fórmula, los que cambian se eliminan, en columna y en fila de títulos.
- Las x del no importa se pueden tomar o no según convenga.

## Slide 7
CIRCUITOS LÓGICOS
COMBINACIONALES

## Slide 8
MULTIPLEXORES
Son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos.
Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su selección.
Muchas líneas de entrada en una sola salida

## Slide 9
DEMULTIPLEXOR
Son la inversa del multiplexor
Son circuitos combinacionales que tiene una entrada de información de datos d y n entradas de control que sirven para seleccionar una de las 2n salidas.
Puede ser aplicado como decodificador combinado con una puerta NO-Y NAND

## Slide 10
PUERTAS
LÓGICAS

## Slide 11
PUERTAS LÓGICAS
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
S = A x B
COMPUERTA OR
COMPUERTA NAND
COMPUERTA NOR
COMPUERTA AND
S = A x B
S = A + B
S = A + B

## Slide 12
PUERTAS LÓGICAS
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B
0 | 0
1 | 1
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
COMPUERTA XNOR
COMPUERTA SI
COMPUERTA NOR
COMPUERTA XOR
S = A
S = A
S = A + B
S = A + B
A | B
0 | 1
1 | 0

## Slide 13
LADDER

## Slide 14
NOMBRE | SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN
CONTACTOR NA |  | Se activa con 1
CONTACTO NC |  | Se activa con 0
BOBINA NA |  | Se activa con 1
BOBINA NC |  | Se activa con 0
BOBINA SET |  | Activada (debe desactivarse)
BOBINA RESET |  | Desactivada
S
R
SIMBOLO | SIMBOLO 2 | CONCEPTO
X | I | ENTRADA
Y | Q | SALIDA
C | M | MEMORIA
T | T | TEMPORIZADOR
C | C | CONTADOR
S | S | SET
R | R | RESET
ENTRADA:
PULSADORES
INTERRUPTRES
SENSORES
MARCAS / MEMORIAS
SALIDAS:
ACTUADORES (motores, válvulas…)
INDICADORES
MARCA / MEMORIA

## Slide 15
GRAFSET

## Slide 16
GRAFCET
Es un modelo de representación gráfica de los sucesivos comportamientos de un sistema lógico. Es un grafo, diagrama funcional normalizado. Significa diagrama de control con etapas y transición. Nació en 1977 en Francia.
Se compone: Etapas (van asociadas a las acciones); Transiciones (asociadas a las receptividades); Uniones Orientadas (unen las etapas a las transiciones y las transiciones a las etapas).
TIPOS DE GRAFCET
Lineales.
  El programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se vayan cumpliendo cada una de las condiciones.
Con direccionamiento o alternativa
  Se pueden direccionar en función de las condiciones que cumplan
Simultáneos
  Varios ciclos pueden estar funcionando a la vez.
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción

## Slide 17
SIMBOLO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN
 | Etapa Inicial | Comienzo de GRAFCET
 | Etapa | Activación con acción o espera
 | Unión | Unir varias etapas
 | Transición | Condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la siguiente.
 | Direccionamiento | Indica la activación de una etapa en función de condiciones.
 | Proceso simultáneo | Activación o desactivación de varias etapas.
 | Acciones Asociadas | Acciones que se realizan al activarse la etapa a la que pertenecen

## Slide 18
ETAPAS
UNIONES
TRANSICIONES
ACCIONES
1
2
3
Cada etapa se identifica con un número y puede tener asociada varias acciones.
Los enlaces conectan etapas con transiciones o transiciones con etapas, pero nunca etapas con etapas o transiciones con transiciones
Condición lógica que aparece vinculada a la transición y se lleva a cabo disparando ésta.
Se compone de:

## Slide 19
1
2
3
SIMULTANEIDAD
4
5
1
2
3
DIRECCIONAMIENTO
4
5
Divergencia tipo Y
Convergencia tipo Y
Divergencia tipo O
Convergencia tipo O

## Slide 20
Acción Normal
Acción Condicionada
Acción temporizada
ACCIONES
1
Si la etapa asociada se activa, se activará las acciones asociadas a ella.
Cuando la etapa se activa no se activará hasta que la condición también se cumpla.
Cuando la etapa se activa, luego se desactivará cumplido el tiempo de temporización.
Acciones
ACCIONES
1
ACCIONES
1
T=5s
T
T
T
a1

## Slide 21
Pasar de Grafcet a Ladder
1
3
4
2
A
B
C
D
Tra1
Tra2
Tra3
Tra4
PARTE INICIAL: Anulo todas las etapas, salvo la inicial.
E2
E3
E4
E1
M4
PROGRAMO EL FRANQUEO DE TRANSICIONES:
Creo variables para cada entrada, le aplico la condición y le asigno una memoria
R
E1
Tra1
PROGRAMO ACTIVAR-DESACTIVAR ETAPAS:
M1
M1
E1
S
E2
PROGRAMO LAS ACCIONES:
E1
A